свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 года

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | Собственники земельных участков |
| --- | --- |
| Проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

части территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 муниципального образования Заневское городское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Книга 3

Инженерное обеспечение развития территории

Генеральный директор							Матвеев И.Д.

Главный архитектор проекта						Запорожцев Е.С.

Главный инженер проекта							Грозин М.В.

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Общие положения	3

2. Общая характеристика территории и направления развития	3

3.  Существующее состояние инженерной инфраструктуры	5

3.1. Теплоснабжение	5

3.2. Водоснабжение	5

3.3. Канализация	5

3.4. Газоснабжение	5

3.5. Электроснабжение	5

3.6. Связь	6

4.  Проектные предложения по инженерному обеспечению	6

4.1.  Расчет инженерных нагрузок	6

4.2.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры	7

4.2.1. Теплоснабжение	7

4.2.2. Водоснабжение	7

4.2.3. Канализация	9

4.2.4. Газоснабжение	11

4.2.5. Электроснабжение	11

4.2.6. Связь	13

Приложение 1 Таблицы расчета нагрузок по инженерным сетям	16

Таблица расчета нагрузок по теплоснабжению на территории проекта планировки	17

Таблица расчета нагрузок по водоснабжению и водоотведению на территории проекта планировки	22

Таблица расчета объемов поверхностного стока с территории проекта планировки	28

(ОСПС-1)	28

Таблица расчета объемов поверхностного стока с территории проекта планировки	30

(ОСПС-2)	30

Таблица расчета электрических нагрузок на территории проекта планировки	32

Таблица расчета количества точек подключения сетей связи на территории проекта планировки	37

Графические материалы:

Схема инженерного оборудования рассматриваемой территории. Сводный план инженерных сетей. М 1:2000

Основные поперечные профили дорог с раскладкой инженерных сетей. М 1:200

Схема вертикальной планировки территории. М 1:2000

# 1.  Общие положения

Раздел «Инженерное обеспечение территории» выполнен в составе проекта планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 муниципального образования Заневское городское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 года, выданное СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга») на основании распоряжения комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31 мая 2019 года № 153 в соответствии с утвержденным Техническим заданием (приведено в Исходно-разрешительной документации).

Раздел проекта планировки территории и проекта межевания территории разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 524;

- Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 525;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012«СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

# 2. Общая характеристика территории и направления развития

Проектируемый квартал расположен в северной части г. Кудрово муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в кадастровом квартале 47:07:1044001 и ограничен:

- на севере - границей г. Кудрово;

- на востоке - полосой отвода автомобильной дороги федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург»;

- на юге - улицей Ленинградской г. Кудрово;

- на западе - проспектом Строителей г. Кудрово.

Город Кудрово расположен в западной части Ленинградской области на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Заневское городское поселение). Территория проектирования расположена на расстоянии 1 км от восточной границы Санкт-Петербурга.

Общая площадь проектируемого квартала 37,67 га, в том числе:

- жилая северная часть квартала площадью 29,64 га;

- общественно-деловая южная часть квартала площадью 8,03 га, включающая территорию существующего объекта торговли – гипермаркета «Лента».

Категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов. Северная часть территории проектирования расположена в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ5а), центральная и южная часть - в территориальной зоне размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения с размещением многоэтажных жилых домов (ОД-1.1а).

Территория проектирования не застроена, покрыта луговой, отдельными местами древесной и кустарниковой растительностью. По территории проходят мелиоративные канавы, проезд с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Проектные решения выполнены на основе анализа инженерных, транспортных, экологических и градостроительных условий. На рассматриваемой территории предлагается создание многофункционального квартала жилой и общественно-деловой застройки, застроенного многоквартирными многоэтажными жилыми домами этажностью до 12 этажей включительно, с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в жилом квартале, и не оказывающих на состояние окружающей среды негативного воздействия.

В границах проектирования на территории квартала выделены следующие функционально-планировочные зоны:

- зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью до 12 этажей включительно);

- зоны объектов делового и коммерческого назначения;

- зоны объектов социальной инфраструктуры;

- зоны объектов транспортной инфраструктуры, в том числе –

  - зоны основных внутриквартальных проездов (проездов, выделенных красными линиями);

  - зоны наземных многоуровневых стоянок легковых автомобилей и объектов обслуживания автомобилей;

- зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны озеленения, благоустройства и рекреации.

В границах проектирования вне территории квартала расположена территория межквартальной улично-дорожной сети.

Проектный баланс территории в границах проектирования по функционально-планировочным зонам при полном развитии представлен в таблице 5.1.1 -

Таблица 5.1.1

| № п/п | Назначение территорий | Площадь при полном развитии |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь территории в границах проектирования | 41,22 | 100,00 |
| 1 | Площадь территории проектируемого жилого квартала, в том числе по функционально-планировочным зонам: | 38,22 | 92,73 |
| 1.1 | зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью до 12 этажей включительно) | 16,53 | 40,10 |
| 1. 2 | зоны объектов делового и коммерческого назначения | 9,27 | 22,49 |
| 1.3 | зоны объектов социальной инфраструктуры | 5,02 | 12,18 |
| 1.4 | зоны объектов транспортной инфраструктуры, из них: | 6,37 | 15,46 |
| 1.4.1 | - зоны основных внутриквартальных проездов | 3,51 | 8,52 |
| 1.4.2 | - зоны наземных многоуровневых стоянок легковых автомобилей и объектов обслуживания автомобилей | 2,86 | 6,94 |
| 1.1.5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 0,33 | 0,80 |
| 1.1.6 | зоны озеленения, благоустройства и рекреации | 0,70 | 1,70 |
| 2 | Площадь межквартальной улично-дорожной сети | 3,00 | 7,27 |

На территории жилого квартала выделено 53 участка, из них 7 участков для размещения многоквартирных многоэтажных жилых домов этажностью до 12 этажей включительно.

# 3.  Существующее состояние инженерной инфраструктуры

## 3.1. Теплоснабжение

В настоящее время в границах проектирования источники теплоснабжения и тепловые сети отсутствуют.

## 3.2. Водоснабжение

По западной границе территории проектирования проходят водопроводные сети диаметром 560 и 800 мм от Северной водопроводной насосной станции (ВНС «Северная») для водоснабжения жилых кварталов центральной части города Кудрово. От водопроводной сети диаметром 560 мм проложен водопровод на деревню Новосергиевка диаметром 160 мм, проходящий по юго-западной и южной границе участка проектирования. Также для водоснабжения существующего объекта торговли – гипермаркета «Лента», расположенного в южной части проектируемого квартала, проложены закольцованные водопроводные сети диметром 160–250 мм. Подключение водопроводных сетей гипермаркета «Лента» выполнено двумя вводами диаметром 225 мм к внутриквартальной водопроводной сети диаметром 355 мм жилого комплекса «Новый Оккервиль».

## 3.3. Канализация

В границах проектирования проходят сети бытовой и ливневой канализации от существующего объекта торговли – гипермаркета «Лента», расположенного в южной части проектируемого квартала. Отведение бытового стока от объектов делового, общественного и торгового назначения гипермаркета «Лента» осуществляется во внутриквартальные сети бытовой канализации жилого комплекса «Новый Оккервиль».

Отведение ливневого стока с территории гипермаркета «Лента» осуществляется на локальные очистные сооружения дождевого стока со сброс в канаву, проходящую по западной границе территории проектирования.

## 3.4. Газоснабжение

Источником газоснабжения рассматриваемой территории является ГРС «Восточная», расположенная севернее границ территории проектирования. На ГРС «Восточная» газ подается от магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1» по отводу условным диаметром 700 мм.

От ГРС «Восточная» действуют два выхода:

- газораспределительная сеть высокого давления (1,2 МПа) условным диаметром 700 мм, входящие в систему кольцевых газопроводов Санкт-Петербурга;

- газораспределительная сеть высокого давления II категории (0,59 МПа) условным диаметром 400 мм в сторону деревни Янино-1 и деревни Суоранда.

В границах проектирования существующие элементы газораспределительной сети отсутствуют.

## 3.5. Электроснабжение

Ближайшими к территории проектирования существующими центрами электроснабжения напряжением 110 кВ являются:

- ПС 330/220/110/35/6-10 кВ № 1 «Восточная», принадлежащая МЭС Северо-Запада;

- ПС № 335 110/10 кВ «Кудрово» установленной мощностью 160,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 80,0 тыс. кВА);

- ПС № 312 110/10 кВ «Слобода» установленной мощностью 126,0 тыс. кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс. кВА).

По территории проектирования в южной части проходят кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ гипермаркета «Лента» и кабельные линии 10 кВ на данную ТП 10/0,4 кВ.

## 3.6. Связь

В границах территории проектирования проходят линии связи.

# 4.  Проектные предложения по инженерному обеспечению

## 4.1.  Расчет инженерных нагрузок

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории проектирования в составе проекта планировки выполнен расчет инженерных нагрузок в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СП 131.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 30.13330.2012 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблицы расчета нагрузок по инженерным системам представлены в Приложении 1, сводные данные по инженерным нагрузкам на территории проектирования отражены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Вид системы | Единицы измерения | Расчетная нагрузка при полном развитии |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс. м3/сут | 3,1 |
| 2 | Водоотведение (без поверхностных стоков) | тыс. м3/сут | 2,7 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 32,8 |
| 4 | Электроснабжение | тыс. кВА | 13,7 |
| 5 | Связь |  |  |
| 5.1 | стационарный телефон | тыс. точек подключения | 5,4 |
| 5.2 | радио | тыс. точек подключения | 5,85 |
| 5.3 | телевидение | тыс. точек подключения | 12,04 |

## 4.2.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» в книге 2 «Графические материалы».

### 4.2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме 32,8 Гкал/ч предполагается от проектируемой газовой котельной ООО «Энергогазмонтаж» (технические условия исх. № 434 от 5.04.2019).

Расчеты тепловой нагрузки проектируемых объектов жилой и общественной застройки представлены в таблице «Сводная таблица расчета часовой тепловой нагрузки и объемов газового топлива проекта планировки территории» (Приложение 1).

В проекте предусматриваются следующие решения по теплоснабжению:

- двухконтурная схема теплоснабжения от котельной с замкнутым первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах для отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды;

- подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;

- подключение зданий общественной застройки через свои индивидуальные тепловые пункты - ИТП;

- трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под газонами вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды;

- система теплоснабжения до ИТП - двухтрубная, после ИТП – четырехтрубная.

Трассировку и диаметры проектируемых тепловых сетей необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

### 4.2.2. Водоснабжение

#### 4.2.2.1. Расчет объемов водопотребления

Расчет объемов водопотребления выполнен в соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренние водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определяется в соответствии с СП8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расход воды на наружное пожаротушение жилой застройки принимается равным 25 л/с (для жилых зданий при числе этажей свыше 2 до 12 и строительным объемом здания свыше 25 до 50 тыс. м3).

Для многоярусных надземных и подземных автостоянок в соответствии с пунктом 5.13 СП8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение принимается 40 л/с.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение жилых зданий определяется в соответствии с СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» таблица 1.

Для жилых зданий при числе этажей от 12 до 16 включительно, при общей длине коридора свыше 10 метров расход воды на внутреннее пожаротушение принимается равным 7,5 л/с (3 струи по 2,5 л/с каждая).

Для многоярусных надземных и подземных автостоянок в соответствии с таблицей 2 СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение при категории зданий по пожарной опасности Д и степени огнестойкости зданий II число пожарных стволов и минимальный расход воды на один пожарный ствол в зданиях высотой до 50 м и объемом 25 тыс. м3 принимается 2х5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Время тушения пожара - 3 часа. Расходы воды на пожаротушение приняты для здания с максимальным строительным объемом.

Расход воды на полив зеленых насаждений и уличных проездов с твердым покрытием определен по норме 50 л/сут на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», таблица 3, примечание 1.

В виду того, что система горячего водоснабжения (ГВС) проектируемой застройки предусмотрена закрытого типа, общий объем водопотребления равен сумме расходов холодной и горячей воды.

Результаты расчета:

- холодная вода                                                         –   1953,1 м3/сут;

в том числе расход воды на полив территории  –   407,4 м3/сут;

- горячая вода                                                            –   1118,4 м3/сут;

- общий расход воды                                                –   3071,5 м3/сут;

пожаротушение

- внутреннее                                                              –         7,5 (3х2,5) л/с;

- наружное                                                                 –        40 л/с.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

= 1,1-1,3

= 3071,5  1,2 = 3685,8  м3/сут

где  – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, режим работы предприятий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели.

Расчет объемов водопотребления представлен в таблице расчета водопотребления и водоотведения бытовых стоков проекта планировки территории (Приложение 1).

#### 4.2.2.2 Организация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения максимальным объемом 2000 м3/сут, для водоснабжения  проектируемых объектов жилой и общественной застройки, расположенных в северной части территории проекта планировки, согласно технического заключения, выданного ООО «Кудрово-Град» (приведено в Исходно-разрешительной документации), может быть обеспечено от существующего водопровода диаметром 355 мм.

Водоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки максимальным объемом 1700 м3/сут, расположенных в южной части территории проекта планировки, согласно технического заключения, выданного ООО «СМЭУ«Заневка» (приведено в Исходно-разрешительной документации), предусматривается от водовода диаметром 560 мм (ПЭ) проложенного вдоль западной границы участка проектирования от Северной водопроводной станции в направлении города Кудрово.

Внутриплощадочная сеть водопровода предусматривается кольцевой с установкой на ней ремонтных задвижек и пожарных гидрантов.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.

Диаметр, трассировка, глубина прокладки водопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

### 4.2.3. Канализация

#### 4.2.3.1. Расчет объемов водоотведения

Расчет объемов водоотведения выполнен в соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренние водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция), СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

В расчете принимается, что общий объем водоотведения равен сумме расходов холодной и горячей воды.

Результаты расчета:

- расход хозяйственно-бытовых стоков                         –  2664,1 м3/сут;

Расчет объемов отведения бытового и поверхностного стока представлен в таблице расчета водопотребления и водоотведения бытовых стоков проекта планировки территории (Приложение 1).

#### 4.2.3.2. Организация системы бытовой канализации

Прием хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов жилой и общественной застройки, расположенных в северной части территории проекта планировки, максимальным объемом 2000 м3/сут, в соответствии с техническими условиями для присоединения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения ООО «Кудрово-Град» (приведено в Исходно-разрешительной документации),  может быть обеспечен в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации жилого комплекса «Новый Оккервиль» в существующий колодец. Для приема дополнительного объема хозяйственно-бытового стока в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации жилого комплекса «Новый Оккервиль», необходимо выполнить работы по перекладке участка внутриквартальной канализационной сети длинной 51,4 м диаметром 255 мм с увеличением диаметра на 400 мм.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов жилой и общественной застройки, расположенных в южной части территории проекта планировки, согласно технического заключения, выданного ООО «СМЭУ«Заневка» (приведено в Исходно-разрешительной документации) предусматривается в существующий самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм, проложенный вдоль Европейского проспекта в существующий канализационный колодец 45б.

Бытовые сточные воды от санитарных приборов по самотечным выпускам поступают во внутриплощадочную сеть бытовой канализации.

Стоки от всех зданий, расположенных в северной части территории проекта планировки, собираются в один коллектор и отводятся на канализационную насосную станцию (КНС), откуда по напорным коллекторам отводятся в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации жилого комплекса «Новый Оккервиль» в существующий колодец.

Стоки от всех зданий, расположенных в южной части территории проекта планировки, собираются в один коллектор и отводятся на канализационную насосную станцию (КНС), откуда по напорным коллекторам отводятся в  существующий самотечный канализационный коллектор диаметром 315 мм, проложенный вдоль Европейского проспекта в существующий канализационный колодец 45б.

Рекомендовано при строительстве сетей водоотведения предусматривать колодцы из сборных железобетонных элементов. Материал труб самотечной канализации рекомендуется принять полипропилен (труба двухслойная гофрированная с классом жесткости SN8).

Диаметр, трассировка канализационной сети от проектируемых объектов жилой и общественной застройки уточняется на следующих стадиях проектирования.

#### 4.2.3.3. Организация системы ливневой канализации

Расчет объемов поверхностного стока выполнен на основании дополнения к СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» и  рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

Вся территория проектирования разделена на два бассейна стока. Расчет объемов поверхностных вод по бассейнам стока представлен в таблице расчета объемов поверхностного стока с территории проектов планировки (ОСПС-1) и таблице расчета объемов поверхностного стока с территории проектов планировки (ОСПС-2) (Приложение 1).

Результаты расчета:

- расход поверхностных  вод по коллектору с площади 16 га (I бассейн стока) – 302,0 л/с (43123,7 м³/год);

- расход поверхностных вод по коллектору с площади 21,6 га (II бассейн стока) - 398,1 л/с (60638,2 м³/год).

В проекте предусматривается раздельная система канализования. Отвод поверхностных вод с территории проекта планировки предусматривается по закрытой сети дождевой канализации на очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС-1 и ОСПС-2). Проектом предусматривается также очистка загрязненных поверхностных сточных вод с территории автостоянок перед сбросом в сеть дождевой канализации.

ОСПС-1

Размещение ОСПС-1 предусматривается в северной части территории проекта планировки. Дождевые стоки с кровли зданий, а также поверхностные воды и поливомоечные стоки собираются системой закрытой самотечной дождевой канализации через дождеприемники и направляются к колодцу перед регулирующей емкостью, который одновременно служит разделительной камерой (переливной колодец).

Отведение сверхнормативного стока без очистки при дождях, превышающих предельные расчетные интенсивности, осуществляется по переливному коллектору. Переливной трубопровод соединяется с трубопроводом очищенных дождевых сточных вод.

Расход дождевых стоков, направляемых на очистку, составляет:

Qоч. = q х К1 х К2 = 302 х 0,15 х 2,12 = 96 л/с

где:

К1, К2 – коэффициенты, определяемые по табл.15, 16 дополнения к СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения постепенного сброса воды в водоприемник, предварительного отстаивания и уменьшения размеров очистных сооружений в проекте предусматривается устройство в составе очистных сооружений регулирующей емкости.

Объем регулирующей емкости составит:

Wрег. = ( 1- К3) х Qоч. х Tg = ( 1- 2х20/96) х 96 х 6 = 334 м³

где:

К3 – коэффициент регулирования, равный отношению расхода стока на выходе из регулирующей емкости к расходу стоков до регулирования;

Tg – средняя продолжительность дождей – 6 часов;

К установке принимаются :

- емкость накопительная объемом 350 м³;

- комплексная система очистки производительностью 2х20 л/сек;

- установка обеззараживания стоков.

Отведение очищенного и сверхнормативного стока предусмотрено проектом в ручей Нарвин.

ОСПС-2

Размещение ОСПС-2 предусматривается в юго-западной части территории проекта планировки.

Расход дождевых стоков, направляемых на очистку, составляет:

Qоч. = q х К1 х К2 = 398,1 х 0,15 х 2,12 = 127 л/с

Объем регулирующей емкости  составит:

Wрег. = ( 1- К3) х Qоч. х Tg = ( 1- 50/127) х 127 х 6 = 465 м³

К установке  принимаются:

- емкость накопительная объемом 500 м³;

- комплексная система очистки производительностью 50 л/сек;

- установка обеззараживания стоков.

Отведение очищенного и сверх нормативного стока предусмотрено в проекте в придорожную канаву, проходящую вдоль пр. Строителей и далее в реку Оккервиль.

### 4.2.4. Газоснабжение

Использование природного газа в проектируемой жилой и общественной застройке не предусматривается.

### 4.2.5. Электроснабжение

#### 4.2.5.1. Расчет нагрузок

Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и аналогам проектируемых сооружений.

Для определения количества строящихся трансформаторных подстанций (ТП) выполнен расчет потребляемой электрической мощности на шинах 0,4 кВ проектируемых ТП. Расчеты представлены в таблице расчета электрической нагрузки проекта планировки территории (Приложение 1).

Для определения нагрузок на шинах 10 кВ источника электроснабжения выполнен расчет с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов, результаты расчета представлены в таблице 4.2.5.1.1.

Таблица 4.2.5.1.1

| Наименование | Номера подключае-мых участков | S, кВ∙А | S трансформа-торов, кВ∙А | Коэффициент совмещения максимальных нагрузок | S, кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания ПС 110/10 кВ № 335-А или ПС 110/10 кВ «Слобода» (исходные данные АО «ЛОЭСК») |
| РП |
| РП + ТП1 | 8,9,10,11, 20-25, 28 | 1193,2 | 2 х 1250 |  |  |
| ТП2, ТП3 | 1, 12 | 1191,9 1191,9 | 2 х 1250 2 х 1250 |  |  |
| ТП4 | 7, 13, 14, 15 | 1284,7 | 2 х 1250 |  |  |
| ТП5, ТП6 | 2, 16, 17, 18 | 1173,2 1173,2 | 2 х 1250 2 х 1250 |  |  |
| ТП8, ТП9, ТП10 | 4, 5 | 1211,4 1211,4 1211,4 | 2 х 1250 2 х 1250 2 х 1250 |  |  |
| ТП11 | 6, 26 | 908,8 | 2 х 1000 |  |  |
| ТП12 | 31, 53 | 975,9 | 2 х 1000 |  |  |
| Итого на РП |  | 12727,0 | 22,0 шт. | 0,70 | 8908,9 |
| Источник питания ПС 110/10 кВ № 335 ф. 406, ф.407 от РУ-10 кВ ТП-321 (технических условий АО «ЛОЭСК» Приложение №1 к договору № 17-003/005-ПС-19 от 05.02.2019) |
| ТП7 | 3 | 996,0 | 2 х 1000 | 0,9 | 896,4 |
| Всего по территории проекта планировки |  | 13723,0 |  |  | 9805,3 |

На основании выполненных расчетов определено, что общая потребляемая мощность на шинах 10 кВ источника электроснабжения на полное развитие территории ориентировочно составит – 9,81 тыс. кВ∙А.

#### 4.2.5.2. Мероприятия по электроснабжению

По степени надежности внешнего электроснабжения проектируемые объекты, в основном, являются потребителями 2 и 3 категории по ПУЭ, кроме следующих токоприемников, которые находятся в проектируемых комплексах и отнесены к потребителям I категории:

- в жилой и общественно-деловой застройке - противопожарные устройства, охранная сигнализация, лифты;

На следующих стадиях проектирования должен быть уточнен объем потребителей I категории и схема обеспечения надежности электроснабжения для данных потребителей, а именно: третий независимый источник электроснабжения, устройство АВР непосредственно у токоприемника.

На основании технических условий АО «ЛОЭСК»  Приложение №1 к договору № 17-003/005-ПС-19 от 05.02.2019 и исходных данных АО «ЛОЭСК» № 00-03/2355 от 24.04.2018, электроснабжение потребителей на территории проектирования на бытовые и иные нужды, в том числе на пищеприготовление, возможно осуществить:

- многоквартирный многоэтажный жилой дом, размещаемый на участке 3 проекта планировки территории, от РУ-10 кВ ТП-321, расположенной на территории жилого комплекса «Новый Оккервиль»;

- остальные объекты жилой и общественной застройки от ПС 110/10 кВ № 335-А или ПС 110/10 кВ «Слобода».

Для распределения электроэнергии на территории проектируемой застройки предусматривается строительство одной РТП 10 кВ с трансформаторами расчетной мощности 2х1250 кВ∙А и 11 ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами расчетной мощности 2х1000 кВ∙А и 2х1250 кВ∙А.

В проекте планировки для электроснабжения потребителей электрической энергией предлагаются следующие мероприятия:

- проектирование и строительство двух кабельных линии 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-321, расположенной на территории жилого комплекса «Новый Оккервиль», до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной в районе участка 3 проекта планировки территории;

- проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ в районе участка 3 проекта планировки территории;

- проектирование и строительство кабельных линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ до новой РТП на территории застройки;

- проектирование и строительство РТП 10/0,4 кВ на участке 27 проекта планировки территории;

- от новой РТП проектирование и строительство кабельных линии 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ) на территории застройки;

- проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ на территории застройки;

- проектирование и строительство распределительной сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

Все проектные линии напряжения 10 кВ на территории проектирования рекомендуется выполнить подземно, марку и сечение кабельных линий необходимо определить на стадии разработки рабочей документации после уточнения нагрузок.

Трассировка кабельных линий указана условно и должна быть уточнена на следующих стадиях проектирования.

### 4.2.6. Связь

#### 4.2.6.1. Телефонизация

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи Российской Федерации.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилой застройке определено по количеству квартир из расчета на каждую квартиру по одному телефону. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов здравоохранения и общественно-деловой застройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице расчета количества точек присоединения сетей связи проекта планировки территории (Приложение 1) в проектируемом квартале предполагается оборудовать на расчетный срок – 5,4 тыс. телефонов.

Кроме того, на проектируемой территории необходимо предусмотреть количество таксофонов – 0,5% от общей ёмкости проектируемой сети, что составляет 27 таксофонов.

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить на базе технологии GPON (пассивные оптические сети).

В проекте планировки для телефонизации объектов жилой и общественно-деловой застройки предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

- для установки оптических распределительных шкафов (ОРШ) в здании выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м², помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом, помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера; здания необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления; допустимая категория электроснабжения – 2, разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт;

- от АТС до выделенных помещений под размещение ОРШ проложить волоконно-оптические кабели по проектируемой телефонной канализации, емкость оптических кабелей и тип ОРШ определяется на стадии рабочего проектирования;

- от ОРШ до оптических распределительных коробок проложить оптические кабели, емкость оптического кабеля определяется на стадии рабочего проектирования.

- в квартирах предусмотреть место под размещения оконечного оборудования GPON (ONT).

#### 4.2.6.2. Радиофикация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек ГРС для учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов здравоохранения и общественно-деловой застройки определено ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице расчета количества точек присоединения сетей связи проекта планировки территории (Приложение 1), в проектируемом районе предполагается оборудовать на расчетный срок – 5,85 тыс. радиоточек.

Для радиофикации проектируемой застройки необходимо:

- предусмотреть радиофикацию объектов с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС с использованием оборудования РТС-2000;

- организовать канал связи для подачи сигнала оповещения от точки присоединения;

- установить телекоммуникационные шкафы с оборудованием радиофикации в отведенных помещениях;

- произвести строительство распределительной сети радиофикации и установить усилительное оборудование РТС-2000.

#### 4.2.6.3. Телевидение

В связи с ростом количества программ, транслируемых Санкт-Петербургским радиотелевизионным передающим центром, и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами рассматриваемый район предлагается оснастить системой кабельного телевидения, обеспечивающей прием и просмотр, как минимум, до 12 телевизионных программ в метровом диапазоне.

За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого района применен ТСН 30-306-2002.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице расчета количества точек присоединения сетей связи проекта планировки территории (Приложение 1), в проектируемом районе предполагается оборудовать на расчетный срок – 12,04 тыс. телеприёмников.

Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается в сети доступа по технологии PON в каждую квартиру.

#### 4.2.6.4. Диспетчеризация

Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт, где будет собираться вся информация о работе инженерного оборудования, в том числе и противопожарного, от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой территории, за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. Диспетчерский пункт проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе района.

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.). На диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического управления, могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей уточняется на следующей стадии проектирования.

# Приложение 1 Таблицы расчета нагрузок по инженерным сетям

## Таблица расчета нагрузок по теплоснабжению на территории проекта планировки

| № планировочного участка | Наименование потребителя | Единица измерения | Количество единиц | Общая площадь зданий, тыс. кв. м | Объем зданий, тыс. куб. м | Нормы расхода горячей воды , л/ч | Удельная тепловая характеристика для вентиляции qв, ккал/(ч∙м³∙ºС) | Удельная тепловая характеристика для отопления qо, ккал/(ч∙м³∙ºС) | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 2031 | 89,2 | 267,6 | 10,0 |  | 0,34 | 4,3 | 1,22 |  | 5,52 |
|  | встроенно-пристроенные комерческие помещения | раб.мест | 90,0 | 2,2 | 10,4 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,01 | 0,07 | 0,24 |
| 2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 1859 | 80,6 | 241,8 | 10,0 |  | 0,34 | 3,9 | 1,12 |  | 5,02 |
|  | встроенно-пристроенные комерческие помещения | раб.мест | 85,0 | 2,2 | 10,4 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,01 | 0,07 | 0,24 |
| 3 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 563 | 26,5 | 79,5 | 10,0 |  | 0,34 | 1,3 | 0,34 |  | 1,64 |
|  | встроенно-пристроенные комерческие помещения | раб.мест | 55,0 | 1,1 | 5,2 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,12 |
|  | многоуровневая подземная закрытая автостоянка | машино- мест | 195 | 6,0 | 15,0 | 2,0 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,15 |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 1250 | 63,6 | 190,8 | 10,0 |  | 0,34 | 3,1 | 0,75 |  | 3,85 |
|  | встроенно-пристроенные комерческие помещения | раб.мест | 240,0 | 4,8 | 22,6 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,35 | 0,03 | 0,15 | 0,53 |
| 5 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 1065 | 53,8 | 161,4 | 10,0 |  | 0,34 | 2,6 | 0,64 |  | 3,24 |
|  | встроенно-пристроенные комерческие помещения | раб.мест | 150,0 | 3,0 | 14,1 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,22 | 0,018 | 0,09 | 0,33 |
| 6 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей | чел. | 555 | 22,5 | 67,5 | 10,0 |  | 0,34 | 1,1 | 0,33 |  | 1,43 |
| 7 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 825 | 36,2 | 108,6 | 10,0 |  | 0,34 | 1,7 | 0,50 |  | 2,20 |
|  | встроенно-пристроенные комерческие помещения | раб.мест | 70,0 | 1,7 | 8,0 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,18 |
| Всего по жилой застройке | чел. | 8148 |  |  |  |  |  | 19,1 | 5,00 | 0,50 | 24,57 |
| Объекты общестенной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общеобразовательная организация | мест | 825,0 | 19,8 | 81,5 | 1,0 | 0,07 | 0,33 | 1,16 | 0,05 | 0,24 | 1,45 |
| 9 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 110 | 2,8 | 11,5 | 8,0 | 0,1 | 0,34 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,28 |
| 10 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 200 | 5,0 | 20,6 | 8,0 | 0,1 | 0,34 | 0,3 | 0,10 | 0,09 | 0,49 |
| 11 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 200 | 5,0 | 20,6 | 8,0 | 0,1 | 0,34 | 0,3 | 0,10 | 0,09 | 0,49 |
| 13 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино-мест | 300 | 12,2 | 34,2 | 2,0 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,04 | 0,15 | 0,32 |
| 16 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино-мест | 280 | 11,3 | 31,6 | 2,0 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,14 | 0,29 |
| 18 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино-мест | 300 | 11,6 | 32,5 | 2,0 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,30 |
| 21 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 7 этажей | машино-мест | 150 | 6,7 | 18,8 | 2,0 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,17 |
| 23 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 7 этажей | машино-мест | 210 | 8,8 | 24,6 | 2,0 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,03 | 0,11 | 0,23 |
| 19 | Объект спорта и досуга |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,08 | 0,31 | 0,84 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 700,0 | 2,5 | 11,8 | 0,4 | 0,27 | 0,33 | 0,19 | 0,02 | 0,15 | 0,36 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 155,0 | 1,6 | 8,5 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,26 |
|  | плавательный бассейн | 1 спорт. | 48,0 | 1,1 | 7,8 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,12 | 0,01 | 0,08 | 0,21 |
|  | аптека | 1 работ. | 10,0 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 0,09 | 0,43 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
| 26 | Объект спорта |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,49 | 0,21 | 1,02 |
|  | предриятия розничной торговли | 1 работ. | 70,0 | 1,4 | 6,6 | 2,0 | 0,08 | 0,38 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,16 |
|  | предриятия общественного питания на 140 мест | 1 усл. блюдо | 616,0 | 0,8 | 3,8 | 12,7 | 0,70 | 0,35 | 0,07 | 0,47 | 0,12 | 0,66 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 0,8 | 3,8 | 0,4 | 0,25 | 0,37 | 0,07 | 0,002 | 0,04 | 0,11 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 40,0 | 0,5 | 2,6 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
|  | аптека | 1 работ. | 10,0 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 0,09 | 0,43 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
| 28 | Объект торговли | 1 работ. | 60,0 | 1,2 | 5,6 | 2,0 | 0,08 | 0,38 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,14 |
| 31 | Объект спорта |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,49 | 0,22 | 1,07 |
|  | предприятия розничной торговли | 1 работ. | 100,0 | 2,0 | 9,4 | 2,0 | 0,08 | 0,38 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | 1 усл. блюдо | 616,0 | 0,8 | 3,8 | 12,7 | 0,70 | 0,35 | 0,07 | 0,47 | 0,12 | 0,66 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 0,8 | 3,8 | 0,4 | 0,25 | 0,37 | 0,07 | 0,002 | 0,04 | 0,11 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 40,0 | 0,5 | 2,6 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| 53 | Объект торговли |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,49 | 0,22 | 1,09 |
|  | предприятия розничной торговли | 1 работ. | 100,0 | 2,0 | 9,4 | 2,0 | 0,08 | 0,38 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | 1 усл. блюдо | 616,0 | 0,8 | 3,8 | 12,7 | 0,70 | 0,35 | 0,07 | 0,47 | 0,12 | 0,66 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 0,8 | 3,8 | 0,4 | 0,25 | 0,37 | 0,07 | 0,002 | 0,04 | 0,11 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 40,0 | 0,5 | 2,6 | 5,0 | 0,23 | 0,33 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
|  | отделение связи | 1 работ. | 10,0 | 0,2 | 0,7 | 2,0 | 0,09 | 0,43 | 0,02 | 0,001 | 0,003 | 0,02 |
| Всего по объектам общественной застройки |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 | 2,02 | 2,07 | 8,18 |
| Всего по проекту планировки | чел. | 8148 |  |  |  |  |  | 23,19 | 7,02 | 2,57 | 32,75 |

## Таблица расчета нагрузок по водоснабжению и водоотведению на территории проекта планировки

| № участка | Наименование потребителя | Единица измерения | Количество единиц | Водопотребление куб. м/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодная вода | Горячая вода | Суммарное водопотреб-ление | Бытовые стоки |
|  |  |  |  | норма расхода холодной воды | расход холодной воды – | норма расхода горячей воды – | расход горячей воды – |  |  |
|  |  |  |  | qx.в., л/сут | qx.в., куб. м/сут | qг.в., л/сут | qг.в., куб. м/сут | куб. м/сут | куб. м/сут |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 2031 | 145,0 | 294,5 | 105,0 | 213,3 | 507,8 | 507,8 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | раб.мест | 90,0 | 41,0 | 3,7 | 21,3 | 1,9 | 5,6 | 5,6 |
| 2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 1859 | 145,0 | 269,6 | 105,0 | 195,2 | 464,8 | 464,8 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | раб.мест | 85,0 | 41,0 | 3,5 | 21,3 | 1,8 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 563 | 145,0 | 81,6 | 105,0 | 59,1 | 140,7 | 140,7 |
|  | многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 195,0 | 12,0 | 2,3 | 9,0 | 1,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 1250 | 145,0 | 181,3 | 105,0 | 131,3 | 312,6 | 312,6 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | раб.мест | 132,0 | 41,0 | 5,4 | 21,3 | 2,8 | 8,2 | 8,2 |
| 5 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 1065 | 145,0 | 154,4 | 105,0 | 111,8 | 266,2 | 266,2 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | раб.мест | 25 | 41,0 | 1,0 | 21,3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 555 | 145,0 | 80,5 | 105,0 | 58,3 | 138,8 | 138,8 |
| 7 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | чел. | 825 | 145,0 | 119,6 | 105,0 | 86,6 | 206,2 | 206,2 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | раб.мест | 70 | 41,0 | 2,9 | 21,3 | 1,5 | 4,4 | 4,4 |
| Полив территории | чел. | 8148 | 50,0 | 407,4 |  |  | 407,4 |  |
| Всего по жилой застройке | чел. | 8148,0 |  | 1607,7 |  | 865,9 | 2473,6 | 2066,2 |
| Объекты общественной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общеобразовательная организация | мест | 825,0 | 12,0 | 9,9 | 8,0 | 6,6 | 16,5 | 16,5 |
| 9 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 110 | 60,0 | 6,6 | 80,0 | 8,8 | 15,4 | 15,4 |
| 10 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 200 | 60,0 | 12,0 | 80,0 | 16,0 | 28,0 | 28,0 |
| 11 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 200 | 60,0 | 12,0 | 80,0 | 16,0 | 28,0 | 28,0 |
| 12 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 300,0 | 12,0 | 3,6 | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| 13 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 300,0 | 12,0 | 3,6 | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| 14 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 300,0 | 12,0 | 3,6 | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| 15 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 300,0 | 12,0 | 3,6 | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| 16 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 280,0 | 12,0 | 3,4 | 9,0 | 2,5 | 5,9 | 5,9 |
| 17 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 300,0 | 12,0 | 3,6 | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| 18 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 300,0 | 12,0 | 3,6 | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| 19 | Объект спорта и досуга |  |  |  | 134,7 |  | 78,9 | 213,6 | 213,6 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 700,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 5,6 | 5,6 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 976,0 | 40,0 | 39,0 | 60,0 | 58,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | плавательный бассейн | 1 спорт. | 302,0 | 40,0 | 92,1 | 60,0 | 18,1 | 110,2 | 110,2 |
|  | аптека | 1 работ. | 10,0 | 9,0 | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 20 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 175,0 | 12,0 | 2,1 | 9,0 | 1,6 | 3,7 | 3,7 |
| 21 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 7 этажей | маш. мест | 175,0 | 12,0 | 2,1 | 9,0 | 1,6 | 3,7 | 3,7 |
| 22 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 265,0 | 12,0 | 3,2 | 9,0 | 2,4 | 5,6 | 5,6 |
| 23 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 7 этажей | маш. мест | 210,0 | 12,0 | 2,5 | 9,0 | 1,9 | 4,4 | 4,4 |
| 24 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 145,0 | 12,0 | 1,7 | 9,0 | 1,3 | 3,0 | 3,0 |
| 25 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 235,0 | 12,0 | 2,8 | 9,0 | 2,1 | 4,9 | 4,9 |
| 26 | Объект спорта |  |  |  | 43,0 |  | 31,8 | 74,8 | 74,8 |
|  | предприятия розничной торговли | 1 работ. | 70,0 | 18,0 | 1,3 | 12,0 | 0,8 | 2,1 | 2,1 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | 1 усл. блюдо | 3880,0 | 8,0 | 31,0 | 4,0 | 15,5 | 46,5 | 46,5 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 252,0 | 40,0 | 10,1 | 60,0 | 15,1 | 25,2 | 25,2 |
|  | аптека | 1 работ. | 10,0 | 9,0 | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 28 | Объект торговли | 1 работ. | 60,0 | 18,0 | 1,1 | 12,0 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 31 | Объект спорта |  |  |  | 43,3 |  | 32,0 | 75,3 | 75,3 |
|  | предприятия розничной торговли | 1 работ. | 100,0 | 18,0 | 1,8 | 12,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | 1 усл. блюдо | 3880,0 | 8,0 | 31,0 | 4,0 | 15,5 | 46,5 | 46,5 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 80,0 | 5,0 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 252,0 | 40,0 | 10,1 | 60,0 | 15,1 | 25,2 | 25,2 |
| 53 | Объект торговли |  |  |  | 43,4 |  | 32,1 | 75,5 | 75,7 |
|  | предприятия розничной торговли | 1 работ. | 100,0 | 18,0 | 1,8 | 12,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | 1 усл. блюдо | 3880,0 | 8,0 | 31,0 | 4,0 | 15,5 | 46,5 | 46,5 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 80,0 | 5,0 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спорт. | 252,0 | 40,0 | 10,1 | 60,0 | 15,1 | 25,2 | 25,2 |
|  | отделение связи | 1 работ. | 10,0 | 9,0 | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Всего по объектам общественной застройки |  |  |  | 345,4 |  | 252,50 | 597,9 | 597,9 |
| Всего по проекту планировки | чел. | 8148 |  | 1953,1 |  | 1118,4 | 3071,5 | 2664,1 |

## Таблица расчета объемов поверхностного стока с территории проекта планировки

## (ОСПС-1)

| Наименование | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
|  | Вид поверхности | Площадь водосбора | Коэфф.дождевого стока |
|  |  |  | Z | Ψ |
|  | Кровля зданий | га | F1 | 3,40 | 0,32 | 0,60 |
|  | Асфальтовые покрытия | га | F2 | 5,10 | 0,32 | 0,60 |
|  | Брусчатые мостовые | га | F3 | 0,00 | 0,23 | 0,40 |
|  | Булыжные мостовые | га | F4 | 0,00 | 0,15 | 0,40 |
|  | Щебеночные покрытия | га | F5 | 0,00 | 0,125 | 0,40 |
|  | Гравийные дорожки | га | F6 | 0,00 | 0,09 | 0,40 |
|  | Грунтовые поверхности | га | F7 | 2,10 | 0,064 | 0,16 |
|  | Газоны | га | F5 | 5,40 | 0,038 | 0,10 |
|  | Итого ∑F, Zmid,Ψmid: | га | ∑F | 16,00 | 0,19 | 0,37 |
| 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД (по коллектору) |
| Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя | год | Р | 0,50 | CП 32.13330.2012 табл.10 |
| Интенсивность дождя для данной местности на 1га при Т=20 мин | л/сек | q20 | 60 | CП 32.13330.2012 рис. Б.1 |
| Среднее количество дождей за год | дождь | mr | 150 | CП 32.13330.2012 табл.9 |
| Показатель степени |  | n | 0,59 | табл.9 |
| Показатель степени |  | Y | 1,54 | табл.9 |
| Длина расчетного участка | м | ∑Lр | 800,0 |  |
| Расчетная скорость течения | м/с | Vp | 0,80 |  |
| Время поверхностной концентрации | мин | tcon+tcan | 5,00 | CП 32.13330.2012 п.7.4.6 |
| Время протекания по трубам | мин | tp=0,017∑Lp/Vp | 17,00 | CП 32.13330.2012 форм. 16 |
| Расчетное время протекания по поверхности и трубам | мин | tr=tcon+tcan+ tp | 22,00 | CП 32.13330.2012 форм. 14 |
| Параметр А | A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^y | 279,37 | CП 32.13330.2012 форм. 13 |
| Коэффициент заполнение сети |  | β | 0,75 | CП 32.13330.2012 табл.8 |
| Расход дождевых вод, л/с | Qcal=[(Zmid*A^1,2*∑F)/t^(1,2n-0,1)]*β | 301,96 |  |
| 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА |
| Слой осадков за теплый период года | мм | Нд | 468 | IV-X 210дн. |
| То же, за холодный период года | мм | Нт | 252 | XI-III 150дн. |
| Коэффициент стока талых вод |  | Ψт | 0,60 |  |
| Коэффициент уборки снега |  | Ку | 0,50 |  |
| Коэфф. поливомоечного стока |  | Ψм | 0,50 |  |
| Мойка 1м2 дорожного покрытия | л/м2 | m | 1,20 |  |
| Площадь дорожного покрытия | га | Fм | 5,10 |  |
| Количество моек в год | раз/год | N | 100,00 |  |
| Объем дождевого стока | м3/год | Wд=10*Нд*∑F* Ψmid | 27967,68 |  |
| Объем талого стока | м3/год | Wт=10*Нт*∑F* Ψт*Ку | 12096,00 |  |
| Объем поливомоечного стока | м3/год | Wм=10*m* N* Fм*Ψм | 3060,00 |  |
| Годовой объем поверхностного стока | м3/год д | W=Wд+Wт+Wм | 43123,68 |  |

## Таблица расчета объемов поверхностного стока с территории проекта планировки

## (ОСПС-2)

| Наименование | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
|  | Вид поверхности | Площадь водосбора | Коэфф.дождевого стока |
|  |  |  | Z | Ψ |
|  | Кровля зданий | га | F1 | 4,03 | 0,32 | 0,60 |
|  | Асфальтовые покрытия | га | F2 | 8,30 | 0,32 | 0,60 |
|  | Брусчатые мостовые | га | F3 | 0,00 | 0,23 | 0,40 |
|  | Булыжные мостовые | га | F4 | 0,00 | 0,15 | 0,40 |
|  | Щебеночные покрытия | га | F5 | 0,00 | 0,125 | 0,40 |
|  | Гравийные дорожки | га | F6 | 0,00 | 0,09 | 0,40 |
|  | Грунтовые поверхности | га | F7 | 1,44 | 0,064 | 0,16 |
|  | Газоны | га | F5 | 7,80 | 0,038 | 0,10 |
|  | Итого ∑F, Zmid,Ψmid: | га | ∑F | 21,57 | 0,20 | 0,39 |
| 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД (по коллектору) |
| Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя | год | Р | 0,50 | CП 32.13330.2012 табл.10 |
| Интенсивность дождя для данной местности на 1га при Т=20 мин | л/сек | q20 | 60 | CП 32.13330.2012 рис. Б.1 |
| Среднее количество дождей за год | дождь | mr | 150 | CП 32.13330.2012 табл.9 |
| Показатель степени |  | n | 0,59 | табл.9 |
| Показатель степени |  | Y | 1,54 | табл.9 |
| Длина расчетного участка | м | ∑Lр | 930,0 |  |
| Расчетная скорость течения | м/с | Vp | 0,80 |  |
| Время поверхностной концентрации | мин | tcon+tcan | 5,00 | CП 32.13330.2012 п.7.4.6 |
| Время протекания по трубам | мин | tp=0,017∑Lp/Vp | 19,76 | CП 32.13330.2012 форм. 16 |
| Расчетное время протекания по поверхности и трубам | мин | tr=tcon+tcan+ tp | 24,76 | CП 32.13330.2012 форм. 14 |
| Параметр А | A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^y | 279,37 | CП 32.13330.2012 форм. 13 |
| Коэффициент заполнение сети |  | β | 0,75 | CП 32.13330.2012 табл.8 |
| Расход дождевых вод, л/с | Qcal=[(Zmid*A^1,2*∑F)/t^(1,2n-0,1)]*β | 398,07 |  |
| 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА |
| Слой осадков за теплый период года | мм | Нд | 468 | IV-X 210дн. |
| То же, за холодный период года | мм | Нт | 252 | XI-III 150дн. |
| Коэффициент стока талых вод |  | Ψт | 0,60 |  |
| Коэффициент уборки снега |  | Ку | 0,50 |  |
| Коэффициент поливомоечного стока |  | м | 0,50 |  |
| Мойка 1м2 дорожного покрытия | л/м2 | m | 1,20 |  |
| Площадь дорожного покрытия | га | Fм | 8,30 |  |
| Количество моек в год | раз/год | N | 100,00 |  |
| Объем дождевого стока | м3/год | Wд=10*Нд*∑F* Ψmid | 39351,31 |  |
| Объем талого стока | м3/год | Wт=10*Нт*∑F* Ψт*Ку | 16306,92 |  |
| Объем поливомоечного стока | м3/год | Wм=10*m* N* Fм*Ψм | 4980,00 |  |
| Годовой объем поверхностного стока | м3/год д | W=Wд+Wт+Wм | 60638,23 |  |

## Таблица расчета электрических нагрузок на территории проекта планировки

| № участка | Наименование электроприемника | Единица измерения | Количество единиц | Удельная нагрузка, Руд., кВт | Коэффициент участия в максимуме нагрузок | Расчетная активная мощность Р, кВт | Коэффициент мощности, Cos φ | Расчетная полная мощность Sр, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | тыс. кв. м | 89,2 | 21,8 | 1 | 1944,6 | 0,96 | 2025,6 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | торг.пл. | 1800,0 | 0,20 | 0,6 | 216,0 | 0,80 | 270,0 |
| 2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | тыс. кв. м | 80,7 | 21,8 | 1 | 1759,3 | 0,96 | 1832,6 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | торг.пл. | 1700,0 | 0,20 | 0,6 | 204,0 | 0,80 | 255,0 |
| 3 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | тыс. кв. м | 24,7 | 21,8 | 1 | 538,5 | 0,96 | 560,9 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | торг.пл. | 1025,0 | 0,25 | 0,6 | 256,3 | 0,80 | 320,4 |
|  | многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 195,0 | 0,5 | 0,5 | 97,5 | 0,85 | 114,7 |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | тыс. кв. м | 63,5 | 21,8 | 1 | 1384,3 | 0,96 | 1442,0 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | торг.пл. | 2700,0 | 0,20 | 0,6 | 324,0 | 0,80 | 405,0 |
| 5 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | тыс. кв. м | 53,1 | 21,8 | 1 | 1157,6 | 0,96 | 1205,8 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | торг.пл. | 500,0 | 0,20 | 0,6 | 60,0 | 0,80 | 75,0 |
| 6 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями этажностью 12 этажей | тыс. кв. м | 22,5 | 21,8 | 1 | 490,5 | 0,96 | 510,9 |
| 7 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом этажностью 12 этажей со встроенно-пристроенными помещениями | тыс. кв. м | 36,2 | 21,8 | 1 | 789,2 | 0,96 | 822,1 |
|  | встроенно-пристроенные коммерческие помещения | торг. пл. | 1320,0 | 0,20 | 0,6 | 158,4 | 0,80 | 198,0 |
| Всего по жилой застройке |  |  |  |  | 9380,2 |  | 10038,0 |
| Объекты общественной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общеобразовательная организация | мест | 825,0 | 0,25х1,5 | 1,0 | 309,4 | 0,95 | 325,7 |
| 9 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 110,0 | 0,46х1,5 | 1,0 | 75,9 | 0,97 | 78,2 |
| 10 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 200,0 | 0,46х1,5 | 1,0 | 138,0 | 0,97 | 142,3 |
| 11 | Дошкольные образовательные организации (с бассейном S=60 м² зеркала воды) | мест | 200,0 | 0,46х1,5 | 1,0 | 138,0 | 0,97 | 142,3 |
| 12 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 0,85 | 88,2 |
| 13 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 0,85 | 88,2 |
| 14 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 0,85 | 88,2 |
| 15 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 0,85 | 88,2 |
| 16 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 280,0 | 0,5 | 0,5 | 70,0 | 0,85 | 82,4 |
| 17 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 0,85 | 88,2 |
| 18 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 9 этажей | машино- мест | 300,0 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 0,85 | 88,2 |
| 19 | Объект спорта и досуга |  |  |  |  | 454,6 |  | 506,4 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 700,0 | 0,46 | 0,8 | 257,6 | 0,92 | 280,0 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади зала | 1610,0 | 0,10 | 0,7 | 112,7 | 0,87 | 129,5 |
|  | плавательный бассейн | кв.м зеркала воды | 515,0 | 0,225 | 0,7 | 81,1 | 0,87 | 93,2 |
|  | аптека | кв.м общ. площади | 100,0 | 0,054 | 0,6 | 3,2 | 0,87 | 3,7 |
| 20 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 175,0 | 0,5 | 0,5 | 43,8 | 0,85 | 51,5 |
| 21 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 175,0 | 0,5 | 0,5 | 43,8 | 0,85 | 51,5 |
| 22 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 265,0 | 0,5 | 0,5 | 66,3 | 0,85 | 78,0 |
| 23 | Многоуровневая наземная закрытая автостоянка этажностью 7 этажей | маш. мест | 210,0 | 0,5 | 0,5 | 52,5 | 0,85 | 61,8 |
| 24 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 8 этажей | маш. мест | 145,0 | 0,5 | 0,5 | 36,3 | 0,85 | 42,7 |
| 25 | Многоуровневая наземная открытая автостоянка этажностью 9 этажей | маш. мест | 235,0 | 0,5 | 0,5 | 58,8 | 0,85 | 69,2 |
| 26 | Объект спорта |  |  |  |  | 344,9 |  | 397,9 |
|  | предприятия розничной торговли | торг.пл. | 1400,0 | 0,20 | 0,6 | 168,0 | 0,80 | 210,0 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | мест | 140,0 | 1,04 | 0,7 | 101,9 | 0,98 | 104,0 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 0,46 | 0,8 | 36,8 | 0,92 | 40,0 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади зала | 500,0 | 0,10 | 0,7 | 35,0 | 0,87 | 40,2 |
|  | аптека | кв.м общ. площади | 100,0 | 0,054 | 0,6 | 3,2 | 0,87 | 3,7 |
| 28 | Объект торговли | торг.пл. | 1000,0 | 0,20 | 0,6 | 120,0 | 0,80 | 150,0 |
| 31 | Объект спорта |  |  |  |  | 413,7 |  | 484,2 |
|  | предприятия розничной торговли | торг.пл. | 2000,0 | 0,20 | 0,6 | 240,0 | 0,80 | 300,0 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | мест | 140,0 | 1,04 | 0,7 | 101,9 | 0,98 | 104,0 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 0,46 | 0,8 | 36,8 | 0,92 | 40,0 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади зала | 500,0 | 0,10 | 0,7 | 35,0 | 0,87 | 40,2 |
| 53 | Объект торговли |  |  |  |  | 420,2 |  | 491,7 |
|  | предприятия розничной торговли | торг.пл. | 2000,0 | 0,20 | 0,6 | 240,0 | 0,80 | 300,0 |
|  | предприятия общественного питания на 140 мест | мест | 140,0 | 1,04 | 0,7 | 101,9 | 0,98 | 104,0 |
|  | помещения досуга и любительской деятельности | мест | 100,0 | 0,46 | 0,8 | 36,8 | 0,92 | 40,0 |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади зала | 500,0 | 0,10 | 0,7 | 35,0 | 0,87 | 40,2 |
|  | отделения связи | кв.м общ. площади | 200,0 | 0,054 | 0,6 | 6,5 | 0,87 | 7,5 |
| Всего по объектам соцкультбыта и образования |  |  |  |  | 3236,2 |  | 3685,0 |
| Всего по проекту планировки |  |  |  |  | 12616,4 |  | 13723,0 |

## Таблица расчета количества точек подключения сетей связи на территории проекта планировки

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения емкости | Емкость | Количество точек подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Телефонизация | Радио | Телевидение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями этажностью 12 этажей | количество квартир | 4500 | 4500 | 5400 | 11250 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта, образования и общественного назначения |  |  | 900 | 450 | 788 |
| Всего по проекту планировки | количество квартир | 4500 | 5400 | 5850 | 12038 |